## Slide 1
智能避障机器人
Project422 开发过程指导学习手册
1/20

## Slide 2
目录
▸ 第一章 需求分析 - 项目背景、功能拆分、硬件资源
▸ 第二章 具体模块功能 - 六大功能模块详解
▸ 第三章 整体流程设计 - 初始化、主循环、避障逻辑
▸ 第四章 开发注意事项 - 硬件连接、软件调试、常见问题
2/20

## Slide 3
PART 01
第一章 需求分析概述
▸ 项目目标：基于STM32F10x单片机实现智能避障机器人
▸ 核心技术：超声波测距、温度检测、OLED显示、485通信
▸ 学习价值：掌握GPIO、PWM、USART、I2C/SPI等嵌入式开发技能
▸ 应用场景：智能小车、仓储物流、工业巡检等自动导航领域
3/20

## Slide 4
功能需求拆分
▸ 系统初始化模块：时钟配置、GPIO初始化、通信接口配置、显示/执行器初始化
▸ 电机驱动控制模块：PWM调速、启停控制、方向切换、避障联动
▸ 传感器数据采集模块：超声波测距、485通信协议、温度数据采集
▸ 显示系统模块：OLED初始化、图形/文字显示、菜单界面设计
▸ 通信接口模块：串口指令接收、485总线通信、数据解析处理
4/20

## Slide 5
硬件资源需求
▸ 主控芯片：STM32F10x系列 (72MHz主频，ARM Cortex-M3内核)
▸ 执行器系统：直流电机 + L298N/PWM驱动模块
▸ 感知系统：485总线超声波传感器 + 数字温度传感器
▸ 显示系统：128×64 OLED屏幕 (I2C/SPI接口)
▸ 通信接口：USART1(485传感器) + USART3(上位机指令)
5/20

## Slide 6
PART 02
模块一：GPIO基础外设
▸ LED指示灯：PB5引脚，系统运行状态视觉指示
▸ 限位开关：PA4/PA5引脚，机械极限位置保护与方向检测
▸ 电机方向控制：PB12引脚，控制电机正反转
▸ 电机使能控制：PB11引脚，控制电机启停
▸ 配置要点：推挽输出、上拉电阻、50MHz速度
6/20

## Slide 7
模块二：电机驱动控制
▸ Motor_Init()：读取限位开关状态，确定初始方向
▸ Motor_SetSpeed()：TIM5定时器产生PWM信号控制转速
▸ Motor_Start()：使能定时器通道，输出PWM波
▸ Motor_Stop()：禁用定时器通道，立即停止输出
▸ 避障联动：与get_distence()联动，障碍物接近时自动停车
7/20

## Slide 8
模块三：传感器数据采集
▸ get_distence()：通过485总线获取超声波测距数据
▸ get_tempture()：通过485总线获取环境温度数据
▸ 通信协议：485差分信号，半双工通信，Modbus兼容
▸ 数据帧格式：指令帧(发起请求) + 数据帧(返回测量值)
▸ 物理特性：传输距离远(可达1200米)、抗干扰能力强
8/20

## Slide 9
模块四：OLED显示系统
▸ OLED_Init()：I2C/SPI接口初始化，128×64分辨率
▸ showLOGO()：显示青鸟图形或品牌标识
▸ showMENU()：交互式菜单界面，显示操作选项
▸ print2OLEDln()：字符串显示函数
▸ printnum2OLEDln()：数值显示函数，支持传感器数据展示
9/20

## Slide 10
模块五：串口通信系统
▸ USART3配置：接收上位机控制指令，DMA方式
▸ USART1(485)：与传感器通信，发送指令/接收数据
▸ 指令解析：识别DATA、LOGO、MENU等指令字符串
▸ 缓冲区管理：DMA接收缓冲区，指令解析后清空
▸ 通信参数：波特率、数据位、校验位需两端一致
10/20

## Slide 11
模块六：系统主流程
▸ main()函数架构：初始化 + while(1)主循环
▸ 初始化阶段：时钟→GPIO→串口→PWM→OLED→电机
▸ 主循环任务：避障检测→指令解析→LED指示→数据采集→显示更新
▸ 避障阈值：stopThre = 48cm，超过此距离触发停车
▸ 状态管理：通过showcmd变量控制显示模式切换
11/20

## Slide 12
PART 03
第三章 整体流程设计 - 系统初始化
▸ 第一阶段：SystemInit() - 系统时钟配置(HSE 8MHz → SYSCLK 72MHz)
▸ 第二阶段：gpio_config() - GPIO引脚初始化(输入/输出模式配置)
▸ 第三阶段：uart_init() - USART1/USART3配置(波特率9600/115200)
▸ 第四阶段：Motor_Init() - TIM5定时器PWM配置，读取限位状态
▸ 第五阶段：OLED_Init() - I2C/SPI接口初始化，清屏显示
▸ 第六阶段：Motor_Start() - 使能PWM输出，机器人开始运动
12/20

## Slide 13
主循环流程设计
▸ 任务一：避障处理 - get_distence()读取距离，判断是否停车
▸ 任务二：指令解析 - 串口接收数据，匹配DATA/LOGO/MENU指令
▸ 任务三：LED指示 - frame_cnt计数器控制LED闪烁频率
▸ 任务四：数据采集 - 奇偶帧交替采集距离和温度数据
▸ 任务五：显示更新 - 根据showcmd选择显示内容
▸ 任务六：帧计数更新 - frame_cnt++，循环控制
13/20

## Slide 14
避障逻辑流程
▸ 触发检测：定时调用get_distence()获取当前障碍物距离
▸ 阈值判断：将测量值与stopThre(48cm)进行比较
▸ 停车执行：当距离 < 48cm时，调用Motor_Stop()停止电机
▸ 恢复运行：当距离 > 48cm时，调用Motor_Resume()恢复运动
▸ 方向保护：限位开关触发时自动切换方向，防止机械损坏
14/20

## Slide 15
显示模式切换流程
▸ 三种显示模式：LOGO(图形) / DATA(实时数据) / MENU(菜单界面)
▸ 触发机制：串口接收到对应指令后更新showcmd变量
▸ 防重复设计：oldshowcmd记录上次模式，避免重复执行
▸ DATA模式：持续调用printnum2OLEDln()更新传感器数值
▸ 设计原则：简洁直观，用户友好，一目了然
15/20

## Slide 16
PART 04
第四章 开发注意事项 - 硬件连接
▸ GPIO引脚确认：根据原理图核对功能复用，避免冲突
▸ 485总线接线：差分信号A+/B-，注意终端匹配电阻(120Ω)
▸ OLED接口：确认I2C地址(0x78/0x7A)，检查SCL/SDA接线
▸ 电源要求：确保12V/5V/3.3V供电稳定，功率充足
▸ 接线检查：使用万用表逐根验证连通性和极性
16/20

## Slide 17
软件调试技巧
▸ 串口printf：重定向到USART，打印调试信息和变量值
▸ LED调试法：通过LED亮灭状态定位程序执行位置
▸ 传感器验证：对比采集值与实际测量值，校准误差
▸ 示波器观测：检查PWM波形、485通信信号时序
▸ 逐步排查法：从简单模块到复杂系统，逐个验证
17/20

## Slide 18
常见问题与解决方法
▸ 电机不转：检查ENA使能引脚、PWM输出、限位开关状态
▸ 传感器无数据：检查485接线(A+/B-)、供电(5V)、波特率匹配
▸ OLED不显示：检查供电(3.3V)、I2C地址、SCL/SDA接线
▸ 串口无响应：检查RX/TX接线、波特率设置、DMA配置
▸ 硬件故障排除：替换法逐一排除，优先检查电源和接地
18/20

## Slide 19
附录：开发学习路径
▸ 第一阶段：开发环境搭建 - STM32CubeMX、Keil/IDE、GPIO基础
▸ 第二阶段：外设驱动开发 - 定时器/PWM、USART串口通信
▸ 第三阶段：显示接口技术 - I2C/SPI协议、OLED驱动开发
▸ 第四阶段：总线通信实践 - 485总线协议、传感器数据采集
▸ 第五阶段：系统集成优化 - 模块整合、主循环设计、功能调试
19/20

## Slide 20
谢谢观看
智能避障机器人 - 开发过程指导学习手册
20/20